## технологическая инструкция по установке механизма для синхронного открывания дверей  FUTURUM

Комплектующие:

| 1. АФ AIR Вертикальный профиль | 2. АФ AIR Горизонтальный нижний профиль |
| --- | --- |
| 3. АФ AIR Горизонтальный верхний профиль | 4. АФ AIR Соединительный профиль |
| 5. АФ AIR Верхний рельс | 6. АФ AIR Декоративная накладка |
| АФ AIR Комплект роликов Крепление верхнего ролика Верхний ролик Нижний ролик Выдается на производство Вкладывается в пакет с фурнитурой Позиционер Набор ключей Винт сборочный Кронштейн для крепления троса Позиционер с роликом трос для механизма синхронного открывания Вкладывается в пакет с фурнитурой |

Изготовление:

Расчет дверей:

Высота двери = Н – 70 мм

Пример:

Высота проёма Н = 2400 мм

2400-70 = 2330 размер двери по высоте

Ширина двери =  (длина рельса / 4)+ 40 мм

Пример:

Длина рельса - 3500 мм

Количество дверей - 2 шт.

(3500/4) + 40 = 915 мм  размер двери по ширине

ВНИМАНИЕ! Длина рельса для механизма синхронного открывания не может превышать 3500 мм, ограничение связано с длиной троса.

Расчет горизонтальных профилей:

Длина горизонтальных профилей = ширина двери - 80мм

Пример:

Ширина двери 800 мм

800 – 80 = 720

Длина горизонтальных профилей 720 мм

Расчет вставок:

ДСП:

Высота вставки = высота двери  – 67 мм

Ширина вставки = ширина двери – 62 мм

Стекло/зеркало:

Высота вставки = высота двери – 69 мм

Ширина вставки = ширина двери – 64 мм

Порядок изготовления:

- Нарезать профиля в размер

- Просверлить вертикальные профиля как показано на Рис. 1

Рис.1

- Перед сборкой двери, в верхний горизонтальный профиль установить крепления верхнего ролика.

Обратите внимание на правильную установку крепления верхнего ролика!

| ПРАВИЛЬНО | НЕПРАВИЛЬНО |
| --- | --- |
| Установить кронштейн в верхний горизонтальный профиль по цетру | Установить кронштей в верхниий горизонтальный профиль второй двери зеркальным образом |

Монтаж:

| 1. Просверлить верхний рельс, от края отступить примерно 120 мм, далее отверстия располагать с шагом 500 мм. Диаметр отверстий 5 мм | 2. Перед установкой верхнего рельса вставить в нее верхние ролики, позиционеры и позиционеры с роликами. |
| --- | --- |

| 3. Закрепить верхний рельс. | 4. Навесить дверь, не закрепляя её к верхним роликам. |
| --- | --- |

| 5. Произвести разметку для установки нижнего ролика. | 6. Закрепить нижний ролик |
| --- | --- |

| 7. Навесить дверь и с помощью рожкового ключа произвести регулировку и фиксацию фасада. | 8. Закрепить на кронштейн резьбовую часть троса |
| --- | --- |
| 9. Протянуть трос на через ролик позиционера | 10. Протянуть трос через кронштейн второй двери и через второй позиционер с роликом |
| 11. Вставить трос в кронштейн первой двери | 12. Закрепить двери по центру рельса с помощью струбцины, натянуть трос и зафиксировать его винтами на кронштейнах |